ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 4 по 10 січня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась контрастна погода. У період 3-5 січня погоду Дніпропетровщини визначала серія північно-атлантичних циклонів. В теплих секторах цих циклонів спостерігалася аномально тепла погода. 5 та 6 січня пройшов дощ з мокрим снігом. На сході області подекуди утворився сніговий покрив висотою до 1 см. Середньодобові температури повітря перевищували звичайну на 4-9о і становили 1-6о тепла. Максимальна температура повітря 3 січня підвищувалась по області до 6-11о тепла. 6-8 січня внаслідок адвекції арктичного повітря відбулося різке зниження температури повітря. Середньодобові температури повітря були нижчі за норму на 1-10о і коливались від 2 до 13о морозу. Мінімальні температури на переважній території знижувались до 10-13о морозу, на сході та півночі до мінус 15-17о морозу. Опади спостерігались лише 5 та 6 січня, кількість їх в середньому по області склала 5 мм . Норма опадів за січень складає 40 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За період з 2 по 8 січня було відібрано та відправлено 7 проб поверхневих вод у лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 32,379 тис. м3 води, спожито 1,230 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 10.01.2023 р. складає 103,15 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 15,085 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 10.01.2023 р. на 08:00 – витратою 1,49 м3. Позначка Краснопавлiвського в-ща 10.01.2023 р. складає 109,91 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 151,862 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець 10.01.2023 р. на 08:00 – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 04.01.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 6,1 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 10.01.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 516 до 1393 м3/с за добу. Рівень Кам’янського в-ща в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,67…63,75 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах 51,18…51,50 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 583,4 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 418,8 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 164,6 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду рівень Каховського в-ща коливався від 14,63 до 14,50 м (водпост Грушівка). Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,01…24,04 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 14,80…14,92 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,54 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 5,20…5,21 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 6,92…6,81 м при НПР 8,25м. Насосні станції працюють у повсякденному режимі, надзвичайних ситуацій не виникало. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 56 маш.год. та перекачано 1008 тис.м³ води. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 28 маш.год. та перекачано 432 тис.м³ води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 168 маш.год. та перекачано 165 тис.м³ води. На Білозерській НС було відпрацьовано 163 маш.год. та перекачано 2934 тис.м³ води. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 415 маш.год. та перекачано 4539 тис.м³ води. На захищеній території м. Нікополя підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 35 приватних садиб на площі 13,4 га. Рівні ґрунтових вод залягають на глибинах 0,93…1,46 м. По м. Кам'янка-Дніпровська та с. Водяне підтоплено близько 25 приватних садиб на площі 10,4 га. У с. Велика Знам'янка площа підтопленої ділянки 1,5 га, підтоплено близько 6 приватних садиб |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на дніпровських водосховищах спостерігалися коливання рівнів води з добовою інтенсивністю 1-19 см. На більшості річок області рівні води коливалися в межах 1-4 см на добу. На р. Оріль біля смт Царичанка 10 січня відмічалося різке підвищення рівня води на 26 см, що пов’язано з шугоходом та утворенням зажору шуги та льоду нижче поста. У зв’язку з різким похолоданням 7-8 січня відновився процес льодоутворення на річках: з’явилися забереги, шугохід, льодостав з ополонками, суцільний льодостав. Станом на 10 січня товщина льодового покриву на річках подекуди досягла 10-11 см. На дніпровських водосховищах льодоутворення розпочалося 8-9 січня: з’явилися забереги, неповний льодостав. На Кам'янському водосховищі впродовж 9-10 січня відмічався битий лід. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 308-314 см над нулем поста (30,65-30,71 мБС-77). Течія відсутня в річках Самара біля с. Коханівка та Мокра Сура біля смт Кринички. Водність річок на початку січня складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 99 %; - на р. Самара біля с. Кочережки – 58 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 097-3648833 |

Заступник  начальника  Офісу                                                           Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 10 січня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Льодові явища, товщина льоду, см |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 376 | 63,76 | +7 |  | 455 | 400 | 520 | 0,2 | Битий лід |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 741 | 51,12 | -4 |  | 969 | 780 | 880 | 0,4 | Забереги |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 739 | 51,10 | -4 |  | 874 | 772 | 832 | 0,3 | Неповний льодостав |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 737 | 51,08 | -4 |  | 816 | 756 | 919 | 0,1 | Неповний льодостав |
| Каховське в-ще, Нікополь | 249 | 14,49 | +1 |  | 446 | 339 | 446 | 0,8 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 273 | 59,82 | +26 |  | 819 | 233 | 718 | 0,0 | Зажор нижче поста, щугохід |
| Самара, Коханівка | 188 | 77,08 | -1 |  | 303 | 133 | 260 |  | Льодостав, Тл =10 см, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 120 | 60,97 | 0 |  | 485 | 145 | 296 | 2,0 | Неповний льодостав |
| Самара, Кочережки | 221 | 54,67 | 0 |  | 1068 | 249 | 680 | 0,2 | Забереги |
| Велика Тернівка, Богданівка | 191 | 65,43 | 0 |  | 441 | 177 | 336 | 0,2 | Забереги |
| Вовча, Васильківка | 44 | 65,85 | 0 |  | 823 | 77 | 618 | 2,0 | Забереги |
| Солона, Новопавлівка | 238 | 99,06 | -2 |  | 332 | 153 | 350 | 0,0 | Льодостав |
| Гайчур, Андріївка | 385 | 78,20 | 0 |  | 761 | 394 | 570 |  | Льодостав |
| Мала Терса, Троїцьке | 810 | 68,15 | 0 |  | 990 | 711 | 850 |  | Льодостав |
| Кільчень, Олександрівка І | 280 | 69,70 | 0 |  | 390 | 220 | 329 |  | Льодостав |
| Мокра Сура, Кринички | 324 | 75,71 | -1 |  | 447 | 329 | 700 | 0,0 | Льодостав, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 314 | 30,71 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 3,2 | Чисто |