ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 5 по 11 квітня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась тепла, хмарна, з частими опадами погода. Середньодобові температури повітря в більшості часу на 1-4о перевищували норму або були близькі до неї і знаходились в межах 6-12о тепла. Максимальна температура повітря в другій половині декади підвищувалась по області до 16-20о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась переважно до 26-32о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 3-5о тепла, на поверхні ґрунту до 1-4о тепла. Середня температура ґрунту на глибині 10 см становила по області 8-9о тепла. Опади відмічались скрізь по області майже кожного дня. Кількість їх на переважній території області склала 21-30 мм (140-200 % декадної норми). Найбільше опадів 31-38 мм (205-255 % декадної норми) випало на півдні та південному сході області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 03 по 09 квітня 2023 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР були відібрані: - 2 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; - 3 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів, питний водозабір ВП «ПдТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 9,4°С до 9,8°С, вміст розчиненого кисню коливався від 8,71 мгО2/дм3 до 9,83 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,44-0,52 мг/дм3), марганцю (0,02-0,04 мг/дм3), заліза загального (0,20-0,24 мг/дм3) фосфат-іонів (0,06-0,13 мг/дм3), ХСК (30,8-31,7 мгО/дм3). Основні показники санітарного стану трохи вище в порівнянні з березнем місяцем. Крім того було відібрано та відправлено 2 проби у лабораторію МОЗМ дніпровських водосховищ та 4 проби поверхневої води у лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 220,447 тис. м3 води, спожито 10,149 тис.кВт електроенергії Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 11.04.2023 р. складає 103,26 м БС (НПР-103,30 м БС), обсяг W = 15,952 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 11.04.2023р. на 08:00 – витратою 1,01 м3. Позначка Краснопавлiвського в-ща 11.04.2023 р. складає 109,77 м БС (НПР-120 м БС), обсяг W = 149,314 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець 11.04.2023 р. на 08:00 – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 06.042023 р. складає (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 6,8 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 11.04.2023р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 2837 до 3421 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,93…64,04 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 52,38…52,87 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 1174,0 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 356,6 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 817,4 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівень Каховського водосховища коливався від 14,68 м до 15,00 м (водпост Грушівка). Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,38…24,42 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – від 15,33…15,37 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,25…7,28 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 4,45…4,10 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,35…6,8 м при НПР 8,25м. Насосні станції працюють у повсякденному режимі, надзвичайних ситуацій не виникало. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 81 маш.год. та перекачано 1458 тис.м³ води. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 26 маш.год. та перекачано 168 тис.м³ води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 168 маш.год. та перекачано 160 тис.м³ води. На Білозерській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 275 маш.год. та перекачано 2086 тис.м³ води. На захищеній території м. Нікополь підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 35 приватних садиб на площі 13,5 га. Рівні ґрунтових вод залягають на глибинах 0,83…1,41 м. По м. Кам'янка-Дніпровська та с. Водяне підтоплено близько 22 приватних садиб на площі 9,2 га. У с. Велика Знам'янка площа підтопленої ділянки складає 1,5 га, підтоплено близько 6 приватних садиб |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпровському водосховищі спостерігалися коливання рівнів води в межах 1…29 см на добу, на Кам’янському водосховищі – 2…8 см на добу. На Каховському водосховищі спостерігався підйом рівня води добовою інтенсивністю 2…13 см. На р. Оріль біля смт Царичанка тривало підвищення рівня води добовою інтенсивністю 3-4 см. На решті річок відмічалися добові коливання рівнів води в межах 1-6 см. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 323-330 см над нулем поста (30,80-30,87 мБС-77). Течія відсутня в річках Самара біля с. Коханівка та Мокра Сура біля смт Кринички. Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 61 %; - на р. Самара біля с. Кочережки – 33 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | За інформацією Нікопольського міжрайонного управління водного господарства 05.04.2023 р. в районі функціонування водозабірних гідротехнічних споруд насосної станції ГНС-1 з адресою: вул. Садова, 2а, с. Придніпровське, Нікопольський район, виявлено забруднення водної поверхні нафтопродуктами (вздовж берега та аванкамери насосної станції). 06.04.2023 року комісією Нікопольського МУВГ проведене більш детальне обстеження. Чітко проглядається рух течією забрудненої нафтопродуктами води (характерна плівка) вздовж берегової лінії затоки Каховського водосховища в напрямку від залізничного мосту в сторону селища Кам’янське. При цьому сліди нафтопродуктів у вигляді тонкої плівки на поверхні води осідають по берегах та на поверхнях води невеликих заток, а також на водозабірних гідротехнічних спорудах ГНС-1 (аванкамера), тобто в місцях де відсутня течія. Комісією проведено забір води для проведення лабораторних досліджень для визначення її придатності для водогосподарських потреб. Існує ризик неможливості здійснення водозабору ГНС-1 Нікопольського МУВГ. Про ситуацію, що склалася повідомлено Нікопольську районну військову адміністрацію, Нікопольське районне управління ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області, для розгляду цього питання на комісії техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою прийняття відповідних заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації. За результатами лабораторних досліджень відбору проб води з Каховського водосховища в районі ГНС-1 встановлено наступний вміст нафтопродуктів: - Каховське водосховище біля ГНС – 0 ,67 мг/дм.куб; - ГНС (аванкамера) – 1,81 мг/ дм.куб |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 097-3648833 |

Заступник  начальника  Офісу                                                           Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 11 квітня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 403 | 64,03 | -2 | +25 | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 799 | 51,70 | -8 | +25 | 969 | 780 | 880 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 769 | 51,40 | -4 | +13 | 874 | 772 | 832 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 767 | 51,38 | +2 | +19 | 816 | 756 | 919 |  | Чисто |
| Каховське в-ще, Нікополь | 300 | 15,00 | +6 | +119 | 446 | 339 | 446 | 8,6 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 326 | 60,35 | +4 | +56 | 819 | 233 | 718 |  | Чисто |
| Самара, Коханівка | 190 | 77,10 | 0 | +9 | 303 | 133 | 260 |  | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 127 | 61,04 | -3 | +13 | 485 | 145 | 296 |  | Чисто |
| Самара, Кочережки | 247 | 54,93 | 0 | +23 | 1068 | 249 | 680 | 6,5 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 190 | 65,42 | -1 | +14 | 441 | 177 | 336 |  | Чисто |
| Вовча, Васильківка | 50 | 65,91 | 0 | +6 | 823 | 77 | 618 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 255 | 99,23 | 0 | +17 | 332 | 153 | 350 |  | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 394 | 78,29 | 0 | +9 | 761 | 394 | 570 |  | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 820 | 68,25 | 0 | +16 | 990 | 711 | 850 |  | Чисто |
| Кільчень, Олександрівка І | 274 | 69,64 | -2 | +8 | 390 | 220 | 329 |  | Рослинність біля берега |
| Мокра Сура, Кринички | 316 | 75,63 | +1 | -8 | 447 | 329 | 700 |  | Чисто, cтояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 323 | 30,80 | 0 | +14 | 811 | 359 | 570 | 9,7 | Чисто |