ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 14 по 20 лютого 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась дуже тепла для цієї пори року, з невеликими опадами та туманами погодою. Середньодобові температури на початку періоду перевищували норму на 11-13о і становили 8-10о тепла, в решту часу вони були на 1-6о вищі за норму або близькі до неї і коливались від 4о морозу до 3о тепла. Максимальна температура повітря досягала по області переважно 11-15о тепла. Мінімальна температура у повітрі та на поверхні ґрунту в найхолоднішу ніч знижувалась переважно до 4-9о морозу. Опади спостерігались переважно у вигляді дощу та часом мокрого снігу протягом 2-4 днів. С початку місяця в середньому по області випало 27 мм опадів при нормі за лютий 34 мм. Сніговий покрив на переважній території області був відсутній. Лише на ранок 18 лютого місцями на півночі, сході області та в центральних районах він тимчасово утворювався висотою до 1 см |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 12 по 18 лютого 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано: - 3 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) питний водозабір ВП «ПдТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», с. Військове, питний водозабір Солонянського району; с. Воронове, питний водозабір водоводу ДМП ВКП «Дніпро-Західний Донбас». Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 1,2 °С до 1,4 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 10,59 мгО2/дм3 до 11,57 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,26-0,28 мг/дм3), марганцю (0,03-0,04 мг/дм3), заліза загального (0,11-0,12 мг/дм3) фосфат-іонів (0,33-0,34 мг/дм3), ХСК (28,3-28,9 мгО/дм3). - 2 проби поверхневої води по р. Саксагань: Кресівське водосховище, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 5,3 км, Саксаганське водосховище, м. Кривий Ріг, район водоскидної споруди (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води становила 1°С, вміст розчиненого кисню коливався від 9,95 мгО2/дм3 до 9,97 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,13-0,24 мг/дм3), марганцю (0,06-0,19 мг/дм3), заліза загального (0,11-0,12 мг/дм3), фосфат-іонів (0,07-0,20 мг/дм3), ХСК (27,4-28,9 мгО/дм3), сухий залишок (3830– 4758) мг/дм3. - 5 проб поверхневих вод в межах виконання діагностичного, операційного в районі питного водозабору – Карачунівського водосховища та по р. Інгулець від с. Чкалівка до гідрологічного посту р. Інгулець – м. Кривий Ріг, 12 км нижче греблі Карачунівського водосховища, в створі металічного пішохідного мостика. Вміст розчиненого кисню визначався в діапазоні від 9,90 мгО2/дм3 до 10,12 мгО2/дм3, амоній-іони – від 0,12 до 0,22 мг/дм3, фосфат-іони – від 0,20 до 0,35 мг/дм3, залізо загальне – від 0,08 до 0,21 мг/дм3, марганець – від 0,04 до 0,06 мг/дм3, БСК – від 2,10 до 2,80 мгО2/дм3. За показниками солевмісту (сухий залишок, хлориди) було визначено поступове підвищення концентрації від с. Чкалівка до гідрологічного посту р. Інгулець – м. Кривий Ріг, 12 км нижче греблі Карачунівського водосховища. За вмістом хлоридів – від 54,95 мг/дм3 до 237,53 мг/дм3; за вмістом сухого залишка – від 634 мг/дм3 до 1310 мг/дм3. Вміст сульфатів в р. Інгулець від 192,17 мг/дм3 до 408,21 мг/дм3. Крім того було відібрано та відправлено 19 проб поверхневої води до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та до лабораторію моніторингу вод Південного регіону БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 96,001 тис.м3 води, спожито 6,450 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 20.02.2024 р. складає 103,09 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 14,601 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 20.02.2024 р.– витратою 1,95 м3/с. Товщина криги до 10 см. Позначка Краснопавлiвського в-ща 20.02.2024 р. складає 108,54 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 128,150 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 20.02.2024 р. – відсутній. Товщина криги до 10 см. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 14.02.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,8 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 20.02.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1535 до 1924 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,94…64,05 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,51…51,87 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 712,7 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 503,3 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 1216,0 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Продовжується спрацювання Верхового водосховища, що на р. Самоткань (Верхньодніпровський захисний масив). Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,33…25,39 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,57…15,60 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук – 4,75…4,89 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,30…7,52 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 17 маш.год та перекачано 306 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 24 маш.год та перекачано 432 тис.м3 води. На Нікопольській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 41 маш.год. та перекачано 738 тис.м3 води. Рівень ґрунтових поступово знижується. По м. Нікополь підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському водосховищі спостерігалися добові коливання рівнів води в межах 1-8 см, на Дніпровському водосховищі – в межах 1-23 см. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області спостерігалось коливання рівнів води в межах 1-10 см. На більшості водних об’єктах льодових явищ не спостерігалось, лише на окремих малих річках відмічалися забереги або відбувалось повне руйнування льодового покриву. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 370-374 см над нулем поста (31,27-31,31 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок вища за норму (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 157 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 106 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 20 лютого 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Льодові явища |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 400 | 64,00 | -4 | +3 | 455 | 400 | 520 | 1,6 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 767 | 51,38 | 0 | +5 | 969 | 780 | 880 | 1,9 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 760 | 51,31 | -3 | -3 | 874 | 772 | 831 | 1,2 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 755 | 51,26 | -2 | -4 | 816 | 756 | 919 | 1,4 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 328 | 60,37 | 0 | +4 | 819 | 233 | 718 | 1,0 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 218 | 77,38 | 0 | +7 | 303 | 133 | 260 | 1,4 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 164 | 61,41 | +5 | +9 | 485 | 145 | 296 | 3,2 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 337 | 55,83 | +2 | +20 | 1068 | 249 | 680 | 1,0 | Забереги |
| Велика Тернівка, Богданівка | 207 | 65,59 | -2 | +11 | 441 | 177 | 336 | 2,1 | Чисто |
| Вовча, Васильківка | 112 | 66,53 | +8 | +27 | 823 | 77 | 632 | 4,2 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 264 | 99,32 | -2 | -3 | 332 | 153 | 350 | 0,5 | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 409 | 78,44 | -2 | +2 | 761 | 394 | 770 | 1,8 | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 838 | 68,43 | 0 | +6 | 990 | 711 | 820 | 3,6 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 293 | 69,83 | -1 | +3 | 390 | 220 | 329 | 2,2 | Чисто |
| Мокра Сура, Кринички | 370 | 76,17 | 0 | +4 | 447 | 329 | 700 | 2,4 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 370 | 31,27 | 0 | -8 | 811 | 359 | 570 | 2,8 | Чисто |