ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 14 по 21 березня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). В другій декаді березня на Дніпропетровщині спостерігалась дуже тепла погода. Середньодобові температури повітря на 1-6о перевищували звичайну або були близькі до неї і знаходились в межах 1-7о тепла. Середня декадна температура повітря виявилась на 2,5-3,5о вища за середню багаторічну і визначалась по області 4,5-5,8о тепла. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 10-13о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 20-28о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 1-6о морозу, на поверхні ґрунту до 3-6о морозу. За останні 60 років схожий температурний режим в другій декаді березня на Дніпропетровщині спостерігався в 1966, 1974, 1977, 1979, 1992, 1997, 2009 та 2016 роках. Опади відмічались скрізь по області на початку і в середині декади. Кількість їх на переважній території області склала 21-30 мм (130-185 % декадної норми). В західних, південних районах та на крайньому сході області кількість їх склала 6-20 мм або 35-125 % декадної норми. У відповідній декаді минулого року сума опадів по області склала 1-3 мм або 6-20% декадної норми. Середня декадна відносна вологість повітря дорівнювала 78-82%. Впродовж однієї доби на південному-заході області відмічалося зниження відносної вологості повітря до 30% і нижче. Вітер переважав північної східної чверті помірний до сильного. Максимальна швидкість вітру не перевищувала 11-14 м/с, лише протягом однієї доби в центрі області вона досягала критеріїв небезпечних явищ –15 м/с. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За період з 13 по 19 березня було відібрано та відправлено 11 проб поверхневих вод у лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників. |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 159,746 тис. м3 води, спожито 6,070 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас. Рівень води в Орiльському в-щi на 21 березня 2023 р. 103,26 м БС (НПР - 103,30 м БС), обсяг W = 15,952 млн.м3. Попуск з Орільского водосховища 21.03.2023р. на 08.00 годин – витратою 1,01 м3. Позначка Краснопавлiвського водосховища 21 березня 2023 р. 109,78 м БС (НПР - 120 м БС), обсяг W = 149,496 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського водосховища в р. Сіверський Донець 21.03.2023р. на 08.00 годин – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 13 березня 2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 6,7 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 21.03.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1406 до 2245 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,86…64,08 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,75…52,13 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 1219,4 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС –349,7 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 869,7 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду рівень Каховського в-ща коливався від 14,25 до 14,33 м (водпост Грушівка). Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,27…24,29 м, при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,23…15,27 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,18…7,20 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 4,75…4,51 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,14…6,68 м при НПР 8,25м. Насосні станції працюють у повсякденному режимі, надзвичайних ситуацій не виникало. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 112,5 маш.год. та перекачано 2025 тис.м³ води. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 24 маш.год. та перекачано 492 тис.м³ води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 168 маш.год. та перекачано 160 тис.м³ води. На Білозерській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 306 маш.год. та перекачано 2677 тис.м³ води. На захищеній території м. Нікополя підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 35 приватних садиб на площі 13,3 га. Рівні ґрунтових вод залягають на глибинах 0,86…1,44 м. По м. Кам'янка-Дніпровська та с. Водяне підтоплено близько 22 приватних садиб на площі 9,1 га. У с. Велика Знам'янка площа підтопленої ділянки 1,5 га, підтоплено близько 6 приватних садиб |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Протягом звітного періоду на річках та водосховищах області відмічалися добові коливання рівня води в межах 1-4 см. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 311 см над нулем поста (30,68 мБС-77). Течія відсутня в річках Самара біля с. Коханівка та Мокра Сура біля смт Кринички. Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 104 %; - на р. Самара біля с. Кочережки – 44 %. |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | І. Коваленко, тел. 067-7742169 |

Заступник  начальника  Офісу                                                           Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 21 березня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об'єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 410 | 64,10 | +4 | +32 | 455 | 400 | 520 | 4,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 795 | 51,66 | 0 | +21 | 969 | 780 | 880 | 3,6 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 769 | 51,40 | -1 | +13 | 874 | 772 | 832 | 3,6 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 765 | 51,36 | -2 | +17 | 816 | 756 | 919 | 4,2 | Чисто |
| Каховське в-ще, Нікополь | 232 | 14,32 | +2 | +51 | 446 | 339 | 446 | 5,6 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 260 | 59,69 | +1 | -10 | 819 | 233 | 718 | 4,1 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 197 | 77,17 | -1 | +16 | 303 | 133 | 260 |  | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 129 | 61,06 | 0 | +15 | 485 | 145 | 296 | 4,6 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 243 | 54,89 | 0 | +19 | 1068 | 249 | 680 | 2,9 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 198 | 65,50 | +1 | +22 | 441 | 177 | 336 | 5,4 | Чисто |
| Вовча, Васильківка | 49 | 65,90 | 0 | +5 | 823 | 77 | 618 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 250 | 99,18 | 0 | +12 | 332 | 153 | 350 |  | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 392 | 78,27 | 0 | +7 | 761 | 394 | 570 | 7,2 | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 826 | 68,31 | 0 | +22 | 990 | 711 | 850 |  | Чисто |
| Кільчень, Олександрівка І | 284 | 69,74 | -2 | +18 | 390 | 220 | 329 | 5,2 | Ополонки |
| Мокра Сура, Кринички | 306 | 75,53 | -1 | -18 | 447 | 329 | 700 | 3,4 | Чисто стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 311 | 30,68 | 0 | +2 | 811 | 359 | 570 | 6,4 | Чисто |