ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 14 по 20 червня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині переважала тепла погода. Середньодобові температури повітря в більшості часу перевищували звичайну на 1-3о або були близькі до неї і становили 21-24о тепла. Максимальна температура повітря в найтепліший день 18 червня підвищувалась до 29-30о тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась до 11-14о тепла. На переважній території області впродовж одного-двох днів спостерігались невеликі короткочасні дощі з грозами. Кількість опадів з початку місяця складає 14,3 мм, при нормі за червень 65 мм. Запаси продуктивної вологи станом на 18 червня 2023 року становили в шарі ґрунту 0-20 см від 20 до 75% найменшої польової вологоємності, в шарі 21-50 см – від 10 до 80%, в шарі 51-100 см від 25 до 115% найменшої польової вологоємності |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 16 по 18 червня 2023 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР були відібрані: - 2 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; - 3 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів, питний водозабір ВП «ПдТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води підвищилась і становила від 19,1 °С до 19,4°С, вміст розчиненого кисню коливався від 5,82 мгО2/дм3 до 6,64 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: ХСК (32,5 – 34,2 мгО/дм3), марганцю (0,04 – 0,11 мг/дм3), фосфат-іонів (0,16 – 0,22 мг/дм3) дещо підвищився в порівнянні з травнем місяцем. Проте, дещо знизився вміст амоній-іонів (0,42 – 0,48 мг/дм3), заліза загального (0,13 – 0,21 мг/дм3). Крім того було відібрано та відправлено 2 проби у лабораторію МОЗМ дніпровських водосховищ та 11 проби поверхневої води у лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 12.04.2023 року. Станом на 20.06.2023 року в Дніпропетровській області полито 12239 гектарів фізичної площі, виконано 14646 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 2778,4 тис.м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 400,607 тис. м3 води, спожито 22,945 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 20.06.2023 р. складає 103,22 м БС (НПР- 103,30 м БС), обсяг W = 15,644 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 20.06.2023 р. на 08:00 – відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 20.06.2023 р. складає 109,62 м БС (НПР-120 м БС), обсяг W = 146,584 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець 20.06.2023 р. на 08:00 – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 19.06.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,1 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 20.06.2023р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1092 до 2060 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,88…64,01 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,39…51,98 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 417,1 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 342,8 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 74,3 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,90…24,98 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,80 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,52 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 5,23…5,13 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,87…7,98 м при НПР 8,25 м. Насосні станції працюють у повсякденному режимі, надзвичайних ситуацій не виникало. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 120 маш.год. та перекачано 2142 тис.м³ води. На Томаківській НС агрегати не працювали. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 19 маш.год. та перекачано 21 тис.м³ води. На Білозерській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 139 маш.год. та перекачано 2163 тис.м³ води. В зв'язку з підривом греблі Каховської ГЕС, рівень води в Каховському водосховищі знизився до критичного рівня (за останніми даними 13.06.23 р. - 7,0 м). В м. Нікополь з 09.06.2023 р. відсутнє водопостачання |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду звітного періоду на Кам’янському водосховищі спостерігалися добові коливання рівня води в межах 1-5 см. На Дніпровському водосховищі переважало зниження рівнів води добовою інтенсивністю 1-10 см. Внаслідок втрати гідравлічного зв'язку з основною частиною водосховища, спостереження на всіх гідрометеорологічних постах Каховського водосховища призупинені. Зупинено роботу водозаборів м. Покров, м. Марганець, Нікопольського водного господарства. У гідрологічному режимі більшості річок області істотних змін не відбулося, переважало зниження рівнів води добовою інтенсивністю 1-6 см. На р. Солона біля с. Новопавлівка 20 червня спостерігалося підвищення рівня води на 14 см, що обумовлено підвищенням греблі в 2 км нижче поста (на греблю встановлено додатковий бетонний блок). Вода на заплаві шаром 0,5-0,6 м. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 303 см над нулем поста (30,60 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички та на р. Самара біля с. Коханівка. Поточна водність річок значно вища за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 242 % (11,1 м3/с); - на р. Самара біля с. Кочережки – 298 %. (21,7 м3/с) |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 097-3648833 |

Заступник  начальника  Офісу                                                           Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 20 червня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ |  |  |  |  | 455 | 400 | 520 |  |  |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 742 | 51,13 | -5 | -32 | 969 | 780 | 880 | 22,8 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 745 | 51,16 | -1 | -11 | 874 | 772 | 831 | 22,4 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 745 | 51,16 | +3 | -3 | 816 | 756 | 919 | 22,6 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 232 | 59,41 | -2 | -38 | 819 | 233 | 718 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Коханівка | 185 | 77,05 | -2 | +4 | 303 | 133 | 260 |  | Рослинність біля берега , стояча вода |
| Самара, Павлоград | 194 | 61,71 | -3 | +80 | 485 | 145 | 296 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 295 | 55,41 | -4 | +71 | 1068 | 249 | 680 |  | Рослинність біля берега |
| Велика Тернівка, Богданівка | 170 | 65,22 | -1 | -6 | 441 | 177 | 336 |  | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 112 | 66,53 | -6 | +68 | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 255 | 99,23 | +14 | +17 | 332 | 153 | 350 |  | Рослинність по перерізу потоку |
| Гайчур, Андріївка | 394 | 78,29 | -1 | +9 | 761 | 394 | 770 |  | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 807 | 68,12 | 0 | +3 | 990 | 711 | 820 |  | Чисто |
| Кільчень, Олександрівка І | 255 | 69,45 | -3 | -11 | 390 | 220 | 329 |  | Рослинність біля берега |
| Мокра Сура, Кринички | 304 | 75,51 | -1 | -20 | 447 | 329 | 700 |  | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 303 | 30,60 | 0 | -6 | 811 | 359 | 570 | 22,0 | Чисто |