ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 17 по 24 жовтня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). В другій декаді жовтня на Дніпропетровщині спостерігалась нестійка за температурним режимом, з дефіцитом опадів погода. Середньодобові температури повітря в більшості часу перевищували звичайну на 2-9о або були близькі до неї і знаходились в межах 9-18о тепла, в решту часу вони знижувались до 3-8о тепла, що на 1-7о нижче за норму. Температура. Середня декадна температура повітря по області виявилась близькою до норми і дорівнювала по області 8,5-10,5о тепла. Середня декадна температура ґрунту на глибині 10 см становила по області 10-11о тепла. Істотні опади спостерігались скрізь по області 16 жовтня. Сума їх за декаду на переважній території області склала 11-21 мм (90-175% декадної норми), найменше опадів 6-10 мм (50-85% декадної норми) випало на сході та півдні області. Найменше опадів випало на південному заході та в окремих районах на сході області 1-5 мм (5-40% декадної норми). В окремих районах на півночі та північному сході 21-33 мм (160-255% декадної норми). Середня декадна відносна вологість повітря становила 72-78%, протягом однієї доби місцями на півночі та південному заходу області відмічалось її зниження в денні години до 30% і нижче. 21-23 жовтня продовжувала утримуватись аномально тепла, для цієї пори року, суха погода. Середньодобові температури повітря перевищували звичайну на 6-10о і становили 13-17о тепла. Максимальна температура повітря 21 жовтня підвищувалась по області до 24-27о тепла. 21 жовтня по м. Дніпро був перекритий історичний максимум температури повітря цієї доби на 2,4о і становив 23,6о тепла. Мінімальна температура повітря не знижувалась нижче 7-10о тепла, на поверхні ґрунту та на висоті 2 см вона знижувалась до 3-6о тепла. Сума опадів в середньому по області з початку місяця склала 20,2 мм опадів при нормі за жовтень 37 мм. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | За період з 17 по 24 жовтня відбір проб поверхневих вод для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників – не здійснювалось. |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 12.04.2023 року. Станом на 24.10.2023 року в Дніпропетровській області полито 20723 га фізичної площі, виконано 56125 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15291,5 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 480,318 тис.м3 води, спожито 29,790 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 24 жовтня 2023р. 102,96 м БС (НПР - 103,30 м БС), обсяг W = 13,643 млн.м3. Попуск з Орільского водосховища 24.10.2023р. на 08.00 годин – відсутній. Позначка Краснопавлiвського водосховища 24 жовтня 2023р. 108,65 м БС (НПР – 120 м БС), обсяг W = 129,860 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського водосховища в р. Сіверський Донець 24.10.2023р. на 08.00 годин – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 17 жовтня 2023р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,4 мг-екв/дм3. Якість води на водозаборі м. Харків на 03 жовтня 2023р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) глибинна (7,21 м) – 7,5 мг-екв/дм3. Станом на 8-00 годин 24 жовтня 2023р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ За період 18-24.10.2023 Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 764 м3/с до 1419 м3/с за добу. Рівень Кам'янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63.87-64.03м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51.31-51.65м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 352.3 т. м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС –263.3 т.м3, Верхньодніпровській НС - 89.0 т.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. На Томаківській НС, Нікопольській НС, Базавлуцькій НС та Білозерській НС агрегати не працювали. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,57 м – 24,54 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському - 14,98 м - 15,00 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані рівень – 7,08 м - 7,09 м при НПР 7,22 м. На річках: р. Базавлук рівень - 5,01м – 5,04 м при НПР 4,75м, р. Томаківка - рівень був у межах 7,46 м - 7,24 м при НПР 8,25м. Рівень ґрунтових вод поступово знижується. По м. Нікополь та смт. К-Дніпровська, с. В. Знам'янка підтоплення немає. |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом Впродовж звітного періоду на Кам'янському та Дніпровському водосховищах спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-15 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий). На більшості річок області відмічалися коливання рівнів води в межах 1-4 см за добу. На р. Солона біля с. Новопавлівка 24 жовтня спостерігається різке зниження рівня води на 0,3 м, що пов’язано з регулюванням стоку води на греблі в 2 км нижче гідрологічного поста. Впродовж звітного періоду спостерігалося затоплення заплави шаром 0,4-0,7 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 0,3 м на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 332-335 см над нулем поста (30,89-30,92 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка, на р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська область), та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. На р. Кільчень біля с. Олександрівка І 20 жовтня відновилася течія. Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 44 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 58 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Іван Коваленко, тел. 0677742169 |

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 24 жовтня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 401 | 64,01 | -5 |  | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 735 | 51,06 | -13 |  | 969 | 780 | 880 | 13,2 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 737 | 51,08 | -13 |  | 874 | 772 | 831 | 13,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 735 | 51,06 | -14 |  | 816 | 756 | 919 | 12,8 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 166 | 58,75 | 0 |  | 819 | 233 | 718 |  | Рослинність лягла на дно |
| Самара, Коханівка | 173 | 76,93 | -1 |  | 303 | 133 | 260 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 145 | 61,22 | -1 |  | 485 | 145 | 296 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 189 | 54,35 | -1 |  | 1068 | 249 | 680 |  | Рослинність біля берега |
| Велика Тернівка, Богданівка | 147 | 64,99 | 0 |  | 441 | 177 | 336 |  | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 12 | 65,53 | 0 |  | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 235 | 99,03 | -32 |  | 332 | 153 | 350 |  | Рослинність по перерізу потока, стояча вода |
| Гайчур, Андріївка | 380 | 78,15 | +1 |  | 761 | 394 | 770 |  | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 707 | 67,12 | 0 |  | 990 | 711 | 820 |  | Рослинність стелеться по дну, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 240 | 69,30 | 0 |  | 390 | 220 | 329 | 9,8 | Рослинність біля берега |
| Мокра Сура, Кринички | 323 | 75,70 | -2 |  | 447 | 329 | 700 | 8,6 | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 332 | 30,89 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 14,0 | Рослинність біля берега |